8. Zasady sporządzania rysunków szkicowych

Przedmioty w rysunku odręcznym wykonuje się metodą poglądową, szkice zaś sporządza się w rzutach prostokątnych, z zastosowaniem koniecznych przekrojów w celu uwidocznienia szczegółów oraz z użyciem prawidłowego wymiarowania. Dobrze wykonany szkic przedstawia zrozumiale i wyczerpująco rysowany przedmiot, którego proporcje powinny zgadzać się z rzeczywistymi. Często rysunek szkicowy stanowi podstawę odtworzenia jakiegoś elementu. Są wówczas potrzebne dokładne pomiary. Mierzenie i nanoszenie wymiarów wykonuje się dopiero po narysowaniu szkicu. Każdy wymiar należy nanosić z osobna, zaraz po zmierzeniu, aby nie popełnić pomyłki.

Szkice techniczne są podobne do rysunków technicznych, z tą jednak różnicą, że są mniej dokładne i często znacznie prostsze – czy to wskutek mniejszej liczby widoków lub przekrojów, czy też wskutek uproszczenia zwykle stosowanego przy szkicowaniu.

Przystępując do szkicowania przedmiotów na podstawie obserwacji i bezpośrednich pomiarów należy wykonać pewne czynności wstępne w następującej kolejności:

- obejrzeć dokładnie rysowany przedmiot (jego elementy, podzespoły, ogólny kształt zewnętrzny, proporcje, materiał i szczegóły zewnętrzne i wewnętrzne);

- zastanowić się nad ustawieniem( w wyobraźni) przedmiotu w stosunku do rzutni, aby przy możliwie najmniejszej liczbie rzutów otrzymać rysunek wystarczający do całkowitego określenia przedmiotu;

- ustalić liczbę potrzebnych rzutów oraz format arkusza;

- rozmieścić rzuty na arkuszu i narysować linie osiowe;

- narysować wszystkie koła i łuki, a następnie główne zarysy we wszystkich rzutach;

- ustalić potrzebne do uwidocznienia szczegółów przekroje; narysować przekroje i szczegóły;

- narysować linie wymiarowe i wpisać wymiary;

- oznaczyć sposób wykończenia powierzchni;

- sprawdzić rysunek z przedmiotem i usunąć zbędne linie pomocnicze.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykład szkicu prostego wyrobu jakim jest rękojeść do

narzędzi.

Szkic rękojeści do narzędzi

Rysunek poniżej przedstawia rozbudowany szkic stołu zawiera elementy rzutowania,

elementy wymiarowania, oznaczenie przekrojów oraz ich rysunki w skali 1:2. Tak wykonany rysunek szkicowy jest podstawą do wykonania rysunku technicznego za pomocą przyborów.

Szkic stołu okrągłego