26. Rodzaje rysunków

Rysunki techniczne można podzielić wg przeznaczenia (celu ich wykonania):

- Rysunek zestawieniowy – rysunek z wymiarami i innymi danymi potrzebnymi do wykonania wszystkich elementów; rysunek ten zastępuje odrębny rysunek złożeniowy lub zespołowy i odrębne rysunki elementów składowych.

- Rysunek złożeniowy – rysunek złożenia wszystkich zespołów i elementów wyrobu, będący podstawą do montażu.

- Rysunek zespołu – rysunek złożenia wszystkich elementów jednego zespołu.

- Rysunek podzespołu – rysunek przedstawiający część całego zespołu lub wyrobu.

- Rysunek elementu – rysunek jednego elementu stolarskiego.

- Rysunek szczegółu – rysunek przedstawiający na ogół w powiększeniu, np. połączenia elementów.

- Wykaz części – kompletna lista elementów przedstawionych na rysunku.

Rysunek zestawieniowy (rysunek zestawu elementów) wykonuje się w rzutach prostokątnych z zastosowaniem koniecznych przekrojów. Liczba rzutów i rodzaje przekrojów zależą od konstrukcji wyrobu i jego złożoności. Meble prostej konstrukcji wymagają oprócz rzutu głównego (który może być przekrojem) np. rzutu od lewej lub prawej strony. Konstrukcje złożone będą zawierać więcej przekrojów cząstkowych. Podczas rysowania przedmiotów symetrycznych względem pewnych płaszczyzn (stół, taboret, regał itp.) można pomijać część rzutów, przez co zmniejsza się wielkość rysunku i skraca czas rysowania.

Kierując się rodzajem konstrukcji mebla, wymiarami oraz możliwością przerywania

rzutów można wykonywać rysunki zestawieniowe w dwóch odmianach:

- rysunek całego wyrobu wykonany w podziałce pomniejszającej 1:2, 1:5, 1:10 lub 1:20, a szczegóły konstrukcyjne w podziałce zwiększającej,

- rysunek całego wyrobu wykonany w podziałce 1:1 z zastosowaniem skrótów wymiarowych.

Wielkość arkuszy rysunkowych powinna odpowiadać znormalizowanym formatom stanowiącym wielokrotność formatu A4.

Wykończenie powierzchni, jak i rodzaj materiałów zastosowanych na poszczególne elementy, podaje się w opisie technicznym i tabliczce rysunkowej.

Tabliczkę rysunkową do rysunków zestawieniowych wykonuje się tak jak dla rysunków złożeniowych.

Wymiarowanie rysunków zestawieniowych powinno być wykonane bardzo dokładnie dla wszystkich elementów. Brak jakiegokolwiek wymiaru może uniemożliwić wykonanie przedmiotu lub będzie przyczyną powstania braków materiałowych. Przedstawianie szczegółów konstrukcyjnych w podziałce zwiększającej ułatwia wymiarowanie tych rysunków, które są pomniejszone.

Każdy rysunek zestawieniowy jest uzupełniony opisem technicznym. Forma i treść opisu powinny być krótkie i zwięzłe oraz dotyczyć tylko danych, których nie można podać na rysunku. Rysunki przedmiotów o prostej konstrukcji można opisywać, w skróconej formie, bezpośrednio na arkuszu rysunkowym.

Rysunek złożeniowy służy do przedstawiania mebli w stanie złożonym w położeniu użytkowym i stanowi podstawę do montażu z elementów wykonanych na podstawie rysunków wykonawczych. W zależności od wielkości wyrobu, liczby i wielkości elementów składowych oraz przyjętej podziałki rysunek złożeniowy może być mniej lub bardziej szczegółowy. Może dotyczyć nie tylko całego wyrobu, lecz także poszczególnych zespołów (rysunek zespołu) lub podzespołów (rysunek podzespołu).

Rysunki złożeniowe sporządza się w podziałkach pomniejszających 1:5, 1:10 lub 1:20, na arkuszach stanowiących wielokrotność formatu A4. W celu uwidocznienia poszczególnych podzespołów i elementów w wyrobie wykonuje się rysunki w postaci rzutów i koniecznych przekrojów. W wyrobach o skomplikowanej budowie wystąpią, oprócz przekrojów całkowitych, także przekroje cząstkowe połączeń, które umożliwiają montowanie wyrobu.

Podzespoły i elementy powinny mieć swój numer zgodny z numerem w wykazie części w tabliczce rysunkowej. Numery zgrupowane w wierszach lub kolumnach są wpisywane nad półkami linii odniesienia, które wyprowadza się z kropek na widokach lub przekrojach. Liczby numerów powinny być o jeden stopień większe od liczb wymiarowych. Kolejność numeracji elementów rozpoczyna się od części największych, wykonanych z drewna i tworzyw drzewnych. Przykład rysunku znajduje się poniżej.

Rysunek złożeniowy stołu rozsuwanego

Tabliczka na rysunku złożeniowym składa się z tabliczki podstawowej oraz uzupełnienia w postaci wykazu elementów (rys. poniżej). Górna część tabliczki stanowi wykaz elementów składowych wyrobu, w którym są umieszczone następujące pozycje: numer części, nazwa, liczba sztuk części w wyrobie, rodzaj materiału i numer rysunku lub normy.

Tabliczka wykazu części melba

Jeżeli wykaz elementów nie mieści się w jednej kolumnie, umieszczamy obok tabliczki z lewej strony drugą kolumnę, o ile jest miejsce. W wypadku mebli składających się z dużej liczby elementów wykaz sporządza się na oddzielnych arkuszach o formacie A4, wypełnianych od góry do dołu.

Do określania elementów przedstawionych na rysunku należy stosować nazwy używane w Polskich Normach, a następnie nazwy powszechnie przyjęte według polskiego słownictwa.

Na rysunkach złożeniowych podaje się wymiary charakterystyczne danego wyrobu oraz te wymiary, które są niezbędne przy montażu podzespołów i zespołów w gotowy wyrób. Należy podać również wymiary, które mogą być uzyskane podczas montażu, jeśli wzajemne położenie pewnych elementów może się różnić, a wymagane jest określone położenie (np. złożenie drzwi).

Na arkuszu rysunku złożeniowego można przedstawić szczegóły konstrukcyjne łączenia podzespołów i elementów.

Rysunki mebli tapicerowanych wykonuje się w rzutach prostokątnych z zastosowaniem koniecznych przekrojów stosowanych w rysunku meblowym. Dla pokazania poszczególnych warstw tapicerskich, które są pokryte tkaniną dekoracyjną, konieczne jest zastosowanie przekrojów całych wyrobów oraz przekrojów cząstkowych.

Do tapicerowania współczesnych mebli, oprócz tradycyjnych materiałów tapicerskich, szerokie zastosowanie znajdują półfabrykaty tapicerskie, takie jak:

- maty,

- formatki szczecinowo-lateksowe,

- formatki z runoniny i gumy porowatej,

- pianki poliuretanowe (nazwa handlowa moltopren),

- formatki i ramy sprężynujące oraz

- siatki.

Sposób graficznego oznaczania niektórych półfabrykatów przedstawia poniższa tabela, pozostałe materiały są oznaczone w sposób dowolny z opisem.

Duża różnorodność materiałów i półfabrykatów tapicerskich oraz niewielkie grubości tkanin, wyściółki, płyt itp. sprawiają, że dla zwiększenia czytelności rysunku wprowadza się dokładne opisy.

Graficzne oznaczenia materiałów podstawowych

Graficzne oznaczenia niektórych półfabrykatów tapicerskich

Nazwy warstw tapicerskich wpisuje się na liniach odnoszących (rys. a) bądź też zestawia się je w tabliczkach z wprowadzeniem numeracji (rys. b).

Rys. a. Rysunek taboretu o podłożu twardym w przekroju

Rys. b. Rysunek taboretu o podłożu miękkim

Sporządzając rysunek dobieramy przekroje tak, aby jednocześnie pokazać szczegóły konstrukcji drewnianej lub metalowej.

Taboret o twardym podłożu tapicerskim

Twarde podłoża należą do najprostszych. Materiałem stosowanym na podłoża są płyty pilśniowe twarde, płyty wiórowe i sklejka. Z objaśnienia rysunku wynika, że podłoże dla formatki z pianki poliuretanowej stanowi sklejka przymocowana we wręgu do ramy. Siedzisko jest więc oddzielnym zespołem szkieletu taboretu. Połączenia tych dwóch zespołów dokonuje się we wręgu wykonanym w oskrzyni od strony wewnętrznej. Odpowiednio przygotowaną formatkę z pianki poliuretanowej przykrywa się najpierw białym płótnem, a następnie materiałem pokryciowym.

Jeżeli chcemy pokazać, z jakich materiałów są wykonane poszczególne elementy

wyrobu, to używamy różnych rodzajów kreskowania przekrojów. Graficzny sposób

oznaczania najczęściej stosowanych materiałów i półfabrykatów przedstawia tabela powyżej.

Taboret o miękkim podłożu tapicerskim

Podłożem dla układu sprężyn są pasy tapicerskie 1 w postaci kratownicy, przymocowane do skrzyni. Sprężyny 2 są umieszczone dokładnie na skrzyżowaniach pasów w trzech równomiernych rzędach, co przedstawia półprzekrój. Ponieważ wysokość oskrzyni jest prawie równa wysokości wyściełania, sposób ten nosi nazwę sprężynowania płaskiego. Po zamocowaniu sprężyn do podłoża następuje ich wiązanie, które ma na celu utrzymanie sprężyn w określonej i niezmiennej pozycji w czasie użytkowania. Zasadniczą wyściółkę stanowi trawa zamorska 4, wyściółkę uzupełniającą pakuły 5. Wata tapicerska 6 wyrównuje wyściółkę. Uformowana wyściółka jest ułożona na płótnie 3, które pokrywa zestaw sprężyn. Z góry wyściółkę pokrywa białe płótno 7. Wykończenie taboretu stanowi materiał pokryciowy 8, sznur tapicerski 10 przyszyty wokół krawędzi siedziska oraz taśma tapicerska 9.

Kolejny rysunek przedstawia siedziska krzeseł o podłożu twardym, wykonanym ze sklejki. W pierwszym rozwiązaniu warstwę wyściełającą stanowi guma z komorami powietrznymi, która została przyklejona do sklejki (rys. a), natomiast w drugim – wata tapicerska (rys. b).

Przekroje siedziska o podłożu twardym: 1 – materiał pokryciowy, 2 – białe płótno, 3 – runonina,4 – guma porowata, 5 – sklejka, 6 – wata tapicerska

Rysunek poniżej przedstawia tapczan, który jest przykładem sprężynowania wysokiego, gdyż układ sprężyn wystaje ponad ramę. Zastosowano tu formatkę sprężynową typu „szlarafia”, która eliminuje wiązanie sprężyn. Tapczan ma płaską skrzynię pokrytą okleiną orzechową i wykończoną na połysk, która służy jako schowek na pościel. Szczyt tapczanu jest zabezpieczony ramką. Do części tapicerowanych należy poduszka oraz klin. Podłoże poduszki składa się z drewnianej ramy podzielonej ramiakami pośrednimi oraz płyty pilśniowej twardej wpuszczonej i zamocowanej we wręgach. Do tak przygotowanego podłoża przybita jest gwoździami skobelkowymi formatka sprężynowa „szlarafia”. Warstwę wyściółkową stanowi mata tapicerska. Mata nałożona jest stroną zwichrzoną do poduszki i zamocowana do formatki sprężynowej zszywkami metalowymi. Fakt, że powierzchnia maty jest większa od formatki, umożliwia garnirowanie krawędzi. Na tak wykonane wyściełanie

nałożona jest kołdra, w skład której wchodzą trzy warstwy: formatka szczecinowa (grubość 20 mm), formatka z pianki poliuretanowej (grubość 6 mm) i tkanina pokryciowa. Warstwy te są przeszyte dwa razy na maszynie i tworzą podział górnej powierzchni kołdry na trzy części. Tkanina dekoracyjna i podbitka są zamocowane do ramy zszywkami. Podgłówek w kształcie klina, wykonany z formatki szczecinowej, jest obłożony runoniną i wsunięty w pokrowiec z materiału pokryciowego.

Rysunek tapczanu: 1 – materiał pokryciowy, 2 – runonina, 3 – formatka szczecinowa, 4 – białe płótno, 5 – formatka poliuretanowa, 6 – mata tapicerska, 7 – formatka „szlarafia”, 8 – płyta pilśniowa,9 – podbitka z płótna białego

Układ tapicerski w tapczanach i kanapach przedstawia rysunek poniżej.

Półprzekrój poduchy tapczanu

Do ramy drewnianej są zamocowane sprężyny faliste 9, które służą jako warstwa podtrzymująca formatkę sprężynową typu „bonnell” – 7. Pomiędzy wspornikami, a układem sprężyn znajduje się gęsta tkanina jutowa 8, z góry zaś formatkę sprężynową pokrywa tkanina jutowa rzadka 6. Do przygotowanego podzespołu warstwy podtrzymującej i sprężynującej przykleja się warstwę wyściełającą. W skład tej warstwy wchodzą sklejone ze sobą formatki szczecinowe 3, poliuretanowe z klinami i usztywniaczami krawędzi 5.

Kanapa rozkładana (wersalka) jest przeznaczona do siedzenia oraz po rozłożeniu do spania. Elementami tapicerowanymi jest siedzisko i oparcie, wykonane w sposób identyczny (rysunek poniżej).

Rysunek kanapy

Podłoże miękkie składa się z ramy, do której są zamocowane sprężyny faliste oraz sprężyny rozciągane w szczytach. Na płótnie workowym jest ułożona formatka sprężynowa „szlarafia”. Następne warstwy kolejno stanowią: mata tapicerska, formatka szczecinowo-lateksowa, runonina i materiał pokryciowy.

Rysunki mebli tapicerowanych, które zostały wykonane w podziałkach 1:5 lub 1:10, wymagają uzupełnienia w postaci rysunków przedstawiających szczegóły w powiększeniu. Jako przykłady mogą nam posłużyć przekroje przez siedzisko fotela i oparcia.

Przekrój cząstkowy siedziska fotela

Przekrój cząstkowy nagłówka

Zależnie od rodzaju rysunku czytanie może być prowadzone w różnej kolejności. Można jednak opierać się na schemacie, którego układ i treść będą następujące:

- nazwa i rodzaj wyrobu,

- wymiary zewnętrzne,

- analiza konstrukcji wyrobu,

- rodzaj materiału i wykończenie powierzchni.

Pierwsze dwa punkty odczytamy z tabliczki rysunkowej, a wymiary gabarytowe ustalimy na podstawie rzutów. Główne zadanie będzie więc polegało na określeniu i analizie konstrukcji wyrobu. Na podstawie rzutu głównego oraz pozostałych widoków i przekrojów możemy przystąpić do ustalenia sposobu łączenia ze sobą poszczególnych elementów oraz ich liczby i wymiarów. Rodzaj materiału użytego do wykonania elementów znajdziemy w tabliczce rysunkowej, albo rozpoznamy po sposobie kreskowania (oznaczenia graficzne materiałów drzewnych).