4. Rysunek geometryczny.

Zasady wykonywania rysunków podstawowych konstrukcji geometrycznych

W systemie dwuwymiarowym, czyli na płaszczyźnie, podstawowymi elementami geometrycznymi są: punkt, prosta i okrąg. Za pomocą odpowiednich konstrukcji można z tych elementów tworzyć opisy geometryczne przedmiotów technicznych. Znajomość podstawowych konstrukcji geometrycznych jest bardzo przydatna przy kreśleniu zamierzonego układu linii na rysunku oraz przy przenoszeniu danego zarysu na obrabiany przedmiot (takie przenoszenie nazywa się trasowaniem). Znajomość wykonywania podstawowych konstrukcji geometrycznych jest także przydatna przy wymiarowaniu przedmiotów. Niektóre proste konstrukcje geometryczne są objęte programem nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum, w związku z tym w poradniku zostało zawartych kilka konstrukcji, które z punktu widzenia zawodu mogą być przydatne.

Rysunek poniżej przedstawia kolejność kreślenia okręgu opisanego na trójkącie.

Kreślenie okręgu opisanego na trójkącie

Kolejność kreślenia okręgu wpisanego w trójkąt.

Rysunek poniżej przedstawia kolejność podczas kreślenia wielokąta foremnego. Przy kreśleniu wielokąta foremnego o dowolnej liczbie boków, wpisanego o okrąg, oś poziomą okręgu dzielimy na tyle równych odcinków a, ile wielokąt ma boków. Punkty A i B na osiach oddalone są od okręgu o długość odcinka podziału a. Odcinek AB przecina okrąg w punkcie C; punkt ten łączymy zawsze z trzecim punktem podziału średnicy. Długość odcinka 3 – C jest równa długości boku kreślonego wielokąta foremnego

Kolejny rysunek przedstawia kreślenie łuku o promieniu R stycznego do prostej a

i przechodzącej przez punkt A.

Kreślenie łuku o promieniu R stycznego do łuku b o promieniu R1 i nie przecinającej go prostej a.

Kreślenie łuku o promieniu R stycznego do łuku b o promieniu R1

Kreślenie elipsy

Znajomość wykreślania elipsy przydatna jest podczas prac stolarskich np. do wytrasowania odpowiedniego kształtu płyty roboczej stołu ławy itp.

Kolejność wykreślania jest następująca:

- Przez końce osi wielkiej kreślimy proste równoległe do małej osi. Z końców małej osi kreślimy równoległe do wielkiej osi (zbudować prostokąt – rys.) lub równoległobok – rys. b).

- Oś wielką AB elipsy (rys. a) lub dłuższy bok A1 B1 równoległoboku rys. b), dzielimy na kilka równych części, numerując je od środka elipsy.

- Odcinki D1 B1 i C1 B1 prostokąta (rys. a) oraz małą średnicę sprzężoną OD (rys. b) dzielimy na taką liczbę równych części, jak w czynności poprzedniej, numerując je do punktu B (rys a) i od punktu D ( rys. b).

- Punkty C i D (rys. a), łączymy z punktami podziału odcinków D1 B i C1 B. Punkty A i B (rys. b) łączymy z punktami podziału odcinków D A1 i D B1.

- Z punktów C i D (rys. a) lub z punktów A i B (rys. b) prowadzimy proste przez punkty podziału osi.

- Przecięcia się prostych przechodzących przez jednoimienne punkty podziału wyznaczają punkty elipsy.

a)

b)

Rysunek poniżej przedstawia przykład zastosowania umiejętności kreślenia figur płaskich w pracach stolarskich. W tym przypadku profilowany wspornik pod półkę na kwiatki.

Przykład zastosowania wykreślania krzywych