5. Rzutowanie prostokątne

Wiadomości ogólne o rzutowaniu prostokątnym

Rysunek przedstawiający mebel w sposób poglądowy, jakkolwiek daje pewne wyobrażenie o jego wyglądzie zewnętrznym, nie określa wszystkich powierzchni zewnętrznych i większości powierzchni wewnętrznych. Aby zdobyć umiejętność  prawidłowego wykonywania i odczytywania rysunków w rzutach prostokątnych, należy przeprowadzić wiele ćwiczeń kształcących wyobraźnię przestrzenną. Zauważyć to można na załączonym poniżej rysunku, który przedstawia układ trzech płaszczyzn wzajemnie prostopadłych.

Rzuty prostokątne przedstawione w układzie rzutni oraz z jej pominięciem

Płaszczyzny te mają określone nazwy:

- π1 – pionowa płaszczyzna rzutów,

- π2 – pozioma płaszczyzna rzutów

- π3 – boczna płaszczyzna rzutów

Rzutowanie punktu

Rzutowanie odcinka

Rzutowanie trójkąta

Rzutowanie koła

Rzutowanie brył

Rzutowanie sześcianu

Rzutowanie ostrosłupa

Rzutowanie walca

Rzuty prostokątne na trzy płaszczyzny

Rzutowanie punktu na trzy płaszczyzny

Rzutowanie prostokąta

Rzutowanie sześciokąta

Rzutowanie walca

Rysowanie prostych wyrobów stolarskich w dimetrii ukośnej, izometrii i perspektywie zbieżnej.

W celu ustalenia kształtu figury płaskiej wystarczy wykonanie jednego rysunku, przy założeniu, że podczas rysowania nasz wzrok będzie prostopadły do płaszczyzny tej figury (kwadratu, trójkąta, koła itp.).

Inaczej jest z bryłami, które ze wszystkich stron zamykają część przestrzeni ścianami o różnych kształtach. Aby rysunek danego przedmiotu dawał realne wyobrażenie musi byś przedstawiony w sposób taki, aby widoczne były jednocześnie dwie lub trzy ściany. Ważne jest, aby sposób przedstawienia uwzględniał proporcje wymiarowe przedmiotu, co zapobiega zniekształceniom przedmiotu i błędnego odbioru wykonanego rysunku. Poglądowe przedstawienie przedmiotów w rysunku technicznym obejmuje najczęściej następujące rodzaje rzutów aksonometrycznych:

- dimetria ukośna,

- izometria,

- dimetria prostokątna.

Ponadto w projektowaniu nowych konstrukcji mebli stosuje się perspektywę zbieżną.

Metody poglądowego przedstawiania przedmiotów mają charakter pomocniczy, ponieważ nie dają dokładnego obrazu przedmiotu, uwidaczniając jedynie trzy ściany.